OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Sienkiewicza w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza w Skarżysku - Kamiennej” w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich pozwoleń formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

- W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlano – wykonawczy  oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę  oraz  umożliwiające wykonywanie robót budowlanych, w tym między innymi:

sporządzenie map do celów projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i nieodpłatnych zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

oraz przygotowanie  kompletnego wniosku o wydanie  decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji oraz dla uzyskania pozwolenia na budowę.

- Projekt budowlany musi obejmować przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej w ul. Sienkiewicza od ul. Wyspiańskiego do ul. Krakowskiej wraz z demontażem istniejącej napowietrznej sieci oraz budowę linii kablowej i przyłączy kablowych do obiektów przy ul. Sienkiewicza, zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy.

- Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami, będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Na Wykonawcy dokumentacji spoczywa więc obowiązek sporządzenia tych opracowań robót zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych tzn., że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku w opisie powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu „równoważności”. Zapis powyższy zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu, równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia na realizację zaprojektowanego zadania oraz zasadzie uczciwej konkurencji.

- Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego                   i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań  dokumentacyjnych winna być zgodna z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 poz.1864 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).

3. Dokumentację projektową tj. projekty budowlano - wykonawcze  należy  opracować                    w 7 egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana w formie papierowej w teczkach z opisem oraz na nośniku CD-ROM w 3 egzemplarzach.

4. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego.

CPV: 71.22.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.